电动搅拌器使用说明书

一:简介:

JJ-1选用永磁直流电机，具有力矩大，噪音低等特点，运转平稳，无级调速。采用不锈钢搅拌棒，具有较强抗腐蚀能力，小而有力的马达能在较广的范围内对高粘度的液体溶液进行稳定精密的搅拌。是石油、化工、冶金、纺织、食品、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研必备工具。

二:技术参数：

1、电机功率：60W,100W,160W,200W,300W

2、转速： 0～3000转/分

3、调速范围： 0～3000r/min

4、定时：0～120min(或常开)

5:  电源:  ~220V,50HZ

三:使用方法:

1:正确放置装液试瓶(或其他器皿)

2:调整,校准搅拌棒在溶液中的工作深度,

3:接通电源,合上开关,指示灯亮

4:选择定时时间,

5:调节调速旋钮,升至所需速度

6:工作完毕,将调速旋钮置于最小位置,定时器置零,关电源开关,切断电源

7:将搅拌棒试察干净,其上不允许有水滴,污物残留.

四、注意事项

- 使用时，如发现搅拌不同心，搅拌不稳定的现象，请调整支架紧夹头，使搅拌棒同心，如果使用三角烧瓶搅拌，将搅拌棒对准中心，然后再开机搅拌。

- 使用时突然电源不通，请检查一下电源线，插头是否有脱落现象，如无以上状况，请通知本公司修理。

常州汉彩实验仪器制造有限公司

地址:江苏省常州金坛经济开发区华兴路12号

电话:0519-82866689    传真:0519-82886689